## Slide 1: Prototypische Implementierung einer softwarebasierten Auswertung von Kenngrößen der technischen Anlagendokumentation in der Verfahrenstechnik
Revision von Sicherheitsventilen

## Slide 2: Beschreibung des Problems aus der Praxis und abgeleitete Untersuchungsziele

## Slide 3: Rahmenbedingung: Prüfpflichtige Druckanlagen mit Sicherheitsventilen
Druckanlagen können prüfpflichtig sein.
Manche Druckanlagen haben Sicherheitsventile

## Slide 4: Rahmenbedingung: Prüfpflichten Druckanlagen
Manche Druckanlagen sind durch eine zugelassene Überwachunsstelle (ZÜS) zu prüfen.
Manche Druckanlagen sind durch eine
befähigte Person (bP) zu prüfen.

## Slide 5: Rahmenbedingung: EK-ZÜS Beschluss Sicherheitsventile (BD-015 rev 2)
BD-015 rev 2 beschreibt die
Prüfung von Sicherheitsventilen welche auf Druckanlagen montiert werden.
obligatorisch:
Für Druckanlagen welche durch ZÜS zu prüfen sind
in Anlehnung:
Für Druckanlagen welche durch bP zu prüfen sind

## Slide 6: Forderung EK-ZÜS Beschluss Sicherheitsventile (BD-015 rev 2)
Prüfung über
  Kalt-Einstelldruck
  Funktionelle Dichtheit
  Gängigkeit
  von direkt wirkenden
  federbelasteten Sicherheitsventilen
  Im Rahmen der Prüfungen §15 / §16 BetrSichV durch ZÜS

## Slide 7: Möglichkeit: Anwesenheit ZÜS
Anlagenbetreiber
Instandsetzungswerkstatt
ZÜS / bP
1.Demontage
2.Wartung/Instandsetzung
3.Prüfung
4.Anwesenheit
7.Montage
5.Unterschrift
(gezielt)
8. Prüfbericht §15/§16 BetrSichV
Voraussetzungen:
Sachverständiger der ZÜS unmittelbar zur Prüfung eines Ventils anwesend
Ventil wird unmittelbar und eindeutig auf einen Behälter montiert
Termin von Ventilprüfung und Anlagenprüfung fallen aufeinander
Verweis

## Slide 8: Möglichkeit: QS + Vertrauen
Anlagenbetreiber
Instandsetzungswerkstatt
ZÜS / bP
1.Demontage
Wartung/Instandsetzung
Prüfung
Unterschrift (alle, „blind“)
Prüfbericht §15/§16 BetrSichV
Voraussetzungen:
ZÜS, Betreiber und Werkstatt unter einem einheitlichen QS-System
Anhang 1 BD-015 rev 2
2.Montage
Verweis

## Slide 9: Möglichkeit: QS + Digitalisierung
Anlagenbetreiber
Technischer Platz
Demontage
Ausbuchen
Instandsetzungswerkstatt
Montage
Einbuchen
Wartung/Instandsetzung
Prüfung
Prüfbericht §15/§16 BetrSichV
softwarebasierten Auswertung von Kenngrößen
Abrufen
Unterzeichnen
Zur Prüfung
Information
Bei jeder Montage

## Slide 10: Untersuchungsziele
Analyse der Anforderungen aus BD-015
Erarbeitung der minimalen Anforderungen (Status quo ohne konkreten Bezug auf AG) in Abhängigkeit der Gegebenheiten und inkl. Aufzeigen der Voraussetzungen und Nachteile
Prototypische Implementierung einer softwarebasierten Auswertung inkl Aufzeigen der Voraussetzungen, Möglichkeiten und Nachteile
  Dafür Datenerfassung Technischer Platz
  Dafür Datenerfassung Ventil
  Dafür digitale Messerfassung